## КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЕЙСКИЙ РАЙОН

## АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ЕЙСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 года                           № 136                                 с. Александровка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Александровского сельского поселения Ейского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Александровского сельского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить схему теплоснабжения Александровского сельского поселения Ейского района  (прилагается).

2.Начальнику общего отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района С.М.Макаренко обнародовать настоящее  постановление в специально установленных местах в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского сельского поселения

Ейского района						                    А.Г.Подгорный

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Александровского сельского поселения от 16.10.2015 № 136 |
| --- | --- |

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

Александровского сельского поселения Ейского района

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение  жителей Александровского  сельского поселения  тепловой энергией;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Александровского  сельского поселения;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Александровского  сельского поселения  являются:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О      требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации, РД-10-ВЭП, введенные в действие с 22 мая 2006 года.

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского  сельского поселения;

генеральный план поселения с учетом данных корректировки генерального Александровского  сельского поселения.

Глава 1. Характеристика Александровского сельского поселения

Ейского  района.

Александровское сельское поселение является административно-территориальной единицей Ейского района и включает в себя следующие населенные пункты: административный центр село Александровка, хутор Зеленая Роща, хутор Рассвет, поселок Садовый, поселок Степной и поселок Яснопольский. Расположено сельское поселение в северно-восточной части Ейского района, на севере омывается Ейским лиманом, и граничит:  на западе – с Ейским городским поселением и Красноармейским сельским поселением, на востоке - с Щербиновским районом, на юго-западе - с Ейским сельским поселением Ейского района.

Образовательную и воспитательную деятельность в Александровском сельском поселении осуществляют 6 муниципальных учреждений (МДОУ № 18 с. Александровка МО Ейский, МДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район, МДОУ  № 26 пос. Садовый, МОУ СОШ № 19, МОУ СОШ № 24). На территории Александровского сельского поселения действуют 5 учреждений здравоохранения (3 врачебных амбулатории на 215 посещений в смену, 2 фельдшерских акушерских пункта).

Культурная сфера представлена 7 учреждениями – 3 сельских дома культуры, сельский клуб и 3 библиотеки.

В поселении имеется: 3 футбольных поля, спортивная площадка, 3 спортивных зала, 2 спортивно-тренажерных зала.

Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения определяется  общерайонными  тенденциями, проводимой  налоговой, бюджетной, социальной политикой и связано с активной работой администраций муниципального образования Александровское сельское поселение и муниципального образования Ейский район по созданию благоприятных условий для формирования рыночной экономики и соответствующих механизмов развития хозяйствующих субъектов поселения.

В последние годы в экономике поселения наблюдается сравнительно устойчивые темпы развития. Положительна динамика сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство, улучшаются показатели, характеризующие доходы населения. Возрастает уровень многих показателей на душу населения, что является позитивной тенденцией.

Удельный вес основных отраслей по поселению составляет: сельскохозяйственный комплекс – более 35%, розничная торговля – 16,5%, транспорт – 16,5%, прочие отрасли – 32%.

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием сельского хозяйства и потребительского сектора. Незначительно развиты обрабатывающие производства и сектор общественного питания, сфера строительства. Полностью отсутствует добыча полезных ископаемых. Перспективными отраслями экономики муниципального образования являются сельское хозяйство, розничная торговля и сфера транспорта.

На территории Александровского сельского поселения Ейского района функционируют малые сельскохозяйственные предприятия: ООО «Плодовое», ООО «Приморская», ООО «Восход», ООО «Степное»

Климат Александровского сельского поселения Ейского района умеренно-континентальный, несколько смягченный влиянием Азовского моря.

Характерна ранняя, прохладная весна, жаркое и сухое лето, теплая осень и неустойчивая, с частыми оттепелями и кратковременными значительными понижениями температуры, зима.

По данным многолетних наблюдений среднемесячная температура воздуха колеблется от -4,1º С (январь) до 23,7ºС (июль). Минимальная температура воздуха зимой может достигать -36ºС, максимальная летом – 39-42ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 190-210 дней. Толщина снежного покрова не превышает 15см. Продолжительность периода со снежным покровом 60 дней. Среднегодовая максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон составляет 28 см.

Преобладающими ветрами в летнее время являются западные и юго-западные, а зимой восточные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра изменяется, от  3,6 до 5,5м/сек. Число дней с сильным ветром (больше 15м/с) колеблется от 20 до 44 в год. Наибольшая скорость ветра в холодный период достигает 40м/с.

Большая часть осадков выпадает в летнее время, в виде дождя ливневого характера и составляет 438мм в год.

Территория относится к районам с недостаточным увлажнением. Нередки длительные бездождевые периоды, которые могут длиться 1,5-2 месяца, а также засухи и суховеи, продолжительность которых может быть 50-80 дней. Суховеи иногда переходят в пыльные бури. Летом бывают грозы и нередко град.

Общая  характеристика  Александровского сельского поселения

Таблица 1

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в муниципального образования | га. | 15327,6 |
| Численность населения | чел. | 5519,0 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 9,7 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | -16 - -20 |
| Максимальная средняя температура июля | С0 | 23,7 |
| Максимальная средняя температура января | С0 | -4,1 |
| Глубина промерзания грунта: Средняя наибольшая | см. | 28,0 45,0 |
| Среднегодовое количество осадков | мм. | 438,0 |
| Максимальная скорость ветров | м/сек. | 40,0 |

Рис 1. Территория  Александровского сельского поселения Ейского района с. Александровка

Рис. 2  Территория  Александровского сельского поселения Ейского района пос. Садовый и х. Зеленая Роща.

Рис. 3 Территория  Александровского  сельского поселения Ейского района пос. Степной, пос. Яснопольский и х. Рассвет.

Глава 2.  Характеристика системы теплоснабжения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  и теплоноситель в установленных  граница территории  Александровского сельского поселения.

Тепловая нагрузка перспективных объектов планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок  (2015-2030 г. г.) представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п. | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | всего |
| 1 | Жилье и общественные здания на перспективный срок (индивидуальные источники теплоснабжения) с. Александровка | 0,803 | - | 0,803 |
| 2 | Жилье и общественные здания на перспективный срок (индивидуальные источники теплоснабжения) пос. Садовый | 0,273 | - | 0,273 |
| 3 | Жилье и общественные здания на перспективный срок (индивидуальные источники теплоснабжения) х. Зеленая Роща | 0,137 | - | 0,137 |
| 4 | Жилье и общественные здания на перспективный срок (индивидуальные источники теплоснабжения) пос. Степной | 0,411 | - | 0,411 |
| 5 | Жилье и общественные здания на перспективный срок (индивидуальные источники теплоснабжения) пос. Яснопольский | 0,066 | - | 0,066 |
| 6 | Жилье и общественные здания на перспективный срок (индивидуальные источники теплоснабжения) х. Рассвет | 0,046 |  | 0,046 |
|  | Итого | 1,736 | - | 1,736 |

1.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Площади строительных фондов (с индивидуальным отоплением) Александровского  сельского поселения  Ейского района, Краснодарского края

Таблица 3

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Расчетный срок |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2030 г.г. |
| 1 | Жилые дома | 96432 | 96432 | 96432 | 96432 | 96432 | 145799 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Александровка | 40449 | 40449 | 40449 | 40449 | 40449 | 63282 |
| 2 | пос. Садовый | 13402 | 13402 | 13402 | 13402 | 13402 | 21169 |
| 3 | хут. Зеленая Роща | 6692 | 6692 | 6692 | 6692 | 6692 | 10592 |
| 4 | пос. Степной | 30560 | 30560 | 30560 | 30560 | 30560 | 42260 |
| 5 | пос. Яснопольский | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 | 6130 |
| 6 | хут. Рассвет | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 2366 |
| 2 | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Александровского с/п | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| 2 | Офис врача общей практики с. Александровка | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 3 | Амбулатория МУЗ ЦРБ пос. Степной | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 4 | ФАП пос. Яснопольский | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | ФАП пос. Зеленая Роща | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 6 | Сельский клуб хут. Зеленая Роща | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 |
| 7 | Магазин «Меркурий» с. Александровка | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 8 | Магазин «Жемчужина» с. Александровка | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 9 | Магазин «Атлант 11» с. Александровка | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 10 | Магазин «Атлант 12» с. Александровка | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 11 | Магазин «Атлант-8» пос. Степной | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 12 | Магазин «Атлант-4» пос. Степной | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 13 | Магазин «Флагман» пос. Яснопольский | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 14 | Магазин «Дюна-1» пос. Садовый | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 15 | Магазин «Магнолия» с. Александровка | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 16 | Магазин «Березка» с. Александровка | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 17 | Магазин «Губернский» пос. Садовый | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 18 | Магазин «Кубань» пос. Степной | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 19 | Магазин «Престиж-3» пос. Степной | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 20 | Магазин «Фортуна» хут. Зеленая Роща | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

Объёмы потребления тепловой энергии (с индивидуальным отоплением)

Александровского сельского поселения  Ейского района, Краснодарского края

Таблица 4

| № п/п | Категория потребителей | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап третий этап |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 -2030 г.г. |
|  | 1.Жилые дома | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 5,126 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Александровка | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 2,225 |
|  | пос. Садовый | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,744 |
|  | хут. Зеленая Роща | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,372 |
|  | пос. Степной | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,486 |
|  | пос. Яснопольский | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,216 |
|  | хут. Рассвет | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,083 |
|  | 2.Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Александровского СП | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| 2 | Офис врача общей практики с. Александровка | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
| 3 | Амбулатория МУЗ ЦРБ пос. Степной | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 4 | МБУЗ ЦРБ ФАП пос. Яснопольский | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 5 | МБУЗ ЦРБ ФАП пос. Зеленая Роща | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 6 | Сельский клуб пос. Зеленая Роща | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
| 7 | Магазин «Меркурий» с. Александровка, | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 8 | Магазин «Жемчужина» с. Александровка | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 9 | Магазин «Атлант 11» с. Александровка | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| 10 | Магазин «Атлант 12» с. Александровка | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 11 | Магазин «Атлант-8» пос. Степной | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| 12 | Магазин «Атлант-4» пос. Степной | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
| 13 | Магазин «Флагман» пос. Яснопольский | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| 14 | Магазин «Дюна-1» пос. Садовый | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| 15 | Магазин «Магнолия» с. Александровка | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 16 | Магазин «Березка» с. Александровка | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 17 | Магазин «Губернский» пос. Садовый | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| 18 | Магазин «Кубань» пос. Степной | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 19 | Магазин «Престиж-3» пос. Степной | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 20 | Магазин «Фортуна» хут. Зеленая Роща | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |

1.2. Существующее состояние

В настоящее время централизованное теплоснабжение общественной застройки Александровского  сельского поселения осуществляется от пяти котельных: в сАлександровка  от двух котельных: котельная  № 1 (МДОУ ДС№18 с. Александровка  МО Ейский район и котельная № 2 (МОУ СОШ № 24, МОУ СОШ № 24 (начальная школа), СДК с. Александровка, библиотека, Православный приход Свято-Троицкого храма, ж/д по ул. Советская,30), в пос. Степной от двух  котельных: котельная №3 (МОУ СОШ №19) и котельная № 4 (МДОУ ДСКВ № 20 п. Степной МО Ейский район и СДК пос. Степной), в пос. Садовый : котельная  № 7 (МДОУ  ДС № 26 п. Садовый,  МО Ейский район СДК пос. Садовый, амбулатория МУЗ ЦРБ, общежитие)-котельные и тепловые сети обслуживает  МУП «Ейские Тепловые Сети».

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Ейские Тепловые Сети».  Предприятие эксплуатирует  в  с. Александровка  две  котельные  (установленная мощность 0,82  Гкал/час)  и 1046 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В пос. Степной две  котельные  (суммарная мощность 0,576 Гкал/час)  и  511 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В пос. Садовый одна котельная (суммарная мощность  3,44 Гкал/час) и 744 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Таблица 5

| № котельной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | с. Александровка | 0,11 | газ |
| № 2 | с. Александровка | 0,43 | газ |
| № 3 | пос. Степной | 0,18 | газ |
| № 4 | пос. Степной | 0,396 | газ |
| № 7 | пос. Садовый | 3,44 | газ |

(В котельной  №2 два котла Универсал -5-резервные. Котлы не работают совместно с КчВА-0,25.)

Краткая характеристика котельных,  расположенных на территории Александровского сельского поселения:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение: МДОУ ДС№18 с. Александровка  МО Ейский район - работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,11 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,092 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 345 метров. Приборы учёта электрической энергии, природного газа, воды  установлены. Площадь котельной – 36  м2. Год ввода в эксплуатацию 2003 год. Текущий ремонт производился в 2014 году.

Котельная № 2 осуществляет теплоснабжение: МОУ СОШ № 24, МОУ СОШ № 24 (начальная школа), СДК с. Александровка, Библиотека,  Православный приход Свято-Троицкого храма, ж/д по ул. Советская,30  - работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,43/(0,73(резерв)) Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,22 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 701 м. Приборы учёта электрической энергии, природного газа, воды  установлены. Площадь котельной 177,5 м2. Год ввода в эксплуатацию 1973 год. В 2002 году котельная переведена на газообразное топливо. Текущий ремонт производился в 2014 году.

Котельная № 3  осуществляет теплоснабжение: МОУ СОШ №19 - работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,18  Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,146 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 57 м. Приборы учёта электрической энергии, природного газа, воды  установлены. Площадь котельной 12 м2. Год ввода в эксплуатацию 1997 год. Текущий ремонт производился в 2014 году.

Котельная № 4 осуществляет теплоснабжение: МДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район и СДК пос. Степной - работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,396 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,334 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 454 м. Приборы учёта электрической энергии, природного газа, воды  установлены. Площадь котельной 18 м2. Год ввода в эксплуатацию 2007 год. Текущий ремонт производился ежегодно. Котельная № 7 осуществляет теплоснабжение: МДОУ  ДС № 26 пос. Садовый,  МО Ейский район, СДК- пос. Садовый,  амбулатория МУЗ ЦРБ, общежитие - работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,4  Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет  744  м. Приборы учёта электрической энергии, природного газа, воды  установлены. Площадь котельной 420  м2. Год ввода в эксплуатацию 1996 год. Текущий ремонт производится ежегодно.

Таблица 6

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. Александровка | 0,11 | 0,092 | 100 | газ природный |
| Тип, марка котла | КПД % | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Novella 64 RAI | 90,1 | 2003 | 0,055 | 2 |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Грюндфос UPS 32*80 ;Q=11м3/час, Н=7,5 м Грюндфос UPS 25*30 Q=3 м3/час, Н=2,8 м | N=0,22; n=2850 об/мин N=0,22; n=2850 об/мин | 2 1 |
| Грюндфос UPS 25*30; Q=3 м3/час, Н=2,8 м | N=0,055; n=2850 об/мин | 2 |

Таблица 7

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 с. Александровка | 0,43/0,73 | 0,231 | 100 | газ природный/жидкое топливо |

| марка котла | КПД % | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КчВА 0,25 Универсал 5 (резерв) | 90,1 81,94 | 2002 1986 | 0,215 0,365 | 2 2 |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К-65-50-160-С-А; Q=20м3/час, Н=25 м сетевой (резерв) | N=4 ; n=3000 об/мин | 2 |
| К-8/18; Q=8 м3/час, Н=18 м подпиточный (рабочий) | N=2,2; n=2900 об/мин | 2 |

Таблица 8

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 пос. Степной | 0,18 | 0,146 | 100 | газ природный |

| марка котла | КПД % | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛАРД-6 | 90 | 1997 | 0,09 | 2 |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| TOP-S-50\10; ; Q=32 м3/час, Н=10 м | N=0,88; n=2850 об/мин | 2 |

Таблица 9

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 пос. Степной | 0,396 | 0,334 | 100 | газ природный |

| марка котла | КПД % | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELLPREX -230 | 90,1 | 2007 | 0.198 | 2 |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| СР50-2600Т - Q=24 м3/ч, Н=25 м сетевой (резерв) | N=1,890; n=2850 об/мин | 3 |
| К-100-65-200 - Q=100 м3/ч, Н=50 м сетевой (рабочий) | N=30; n=3000 об/мин | 1 |
| ВН 6-60/250 - Q=13,2 м3/ч, Н=7,2 м подпиточный (рабочий) | N=0,316; n=2850 об/мин | 1 |

Таблица 10

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 пос. Садовый. | 3,44 | 0,54 | 100 | газ природный |

| марка котла | КПД % | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факел -1Г | 87 | 1996 | 0.86 | 4 |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| TOP-S-50\15 DM- Q=40 м3/ч, Н=15м сетевой (резерв) | N=1,1; n=2880 об/мин | 2 |
| К-20/30; Q=20 м3/ч, Н=30 м сетевой (рабочий) | N=0.37; n=3000 об/мин | 1 |
| Грюндфос UPS 25*30; Q=3 м3/час, Н=2,8 м | N=0,055; n=2850 об/мин | 2 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Котельные № 1, 2- с. Александровка, № 3,4 - пос. Степной,

№ 7 - пос. Садовый.

Таблица 11

| Котельная | Потери (Гкал/час) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) | Тепловая мощность всего: Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |
| МДОУ ДС №18 с. Александровка МО Ейский район | 0 | 20 | 0,092 | 0,092 |
| Котельная № 2 |
| МОУ СОШ №24 | 0 | 20 | 0,165222 | 0,165222 |
| МУК ЦКС Александровского с/п | 0 | 16 | 0,040813 | 0,040813 |
| МКУК «Библиотечная система» | 0 | 16 | 0,004761 | 0,004761 |
| Ж/д ул. Советская,30 | 0 | 20 | 0,008111 | 0,008111 |
| Православный приход Свято-Троицкого храма | 0 | 16 | 0,012677 | 0,012677 |
| Котельная № 3 |
| МОУ СОШ №19 | 0 | 20 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная № 4 |
| МДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район | 0 | 20 | 0,152026 | 0,152026 |
| МУК ЦКС Александровского с/п | 0 | 16 | 0,164626 | 0,164626 |
| ОАО «Ростелеком» | 0 | 18 | 0,002523 | 0,002523 |
| Котельная № 7 |  |
| МДОУ ДС № 26 пос. Садовый, МО Ейский район | 0 | 20 | 0,071037 | 0,071037 |
| МОУ СОШ №24 пос. Садовый | 0 | 20 | 0,032502 | 0,032502 |
| МУК ЦКС Александровского с/п | 0 | 16 | 0,206591 | 0,206591 |
| Амбулатория МУЗ ЦРБ | 0 | 20 | 0,021489 | 0,021489 |
| Общежитие | 0 | 20 | 0,058781 | 0,058781 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0 | - | 1,179 | 1,179 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников  тепловой энергии и тепловой нагрузки   потребителей. Зона действия источника тепловой энергии.

2.1  Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно  вследствие  увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок  к  системе теплоснабжения муниципальной целевой программой «Социально-экономического развития»  Александровского сельского поселения,  Ейского  района Краснодарского края  не запланировано.

2.1.1  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Общая характеристика системы центрального теплоснабжения  с. Александровка, пос. Степной и пос. Садовый.

Таблица 12

| Адрес источника тепловой энергии | Код котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Протяжённость тепловых сетей, м | Средний диаметр тепловой сети, мм | КПД основного оборудования | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери на собственные нужды | Потери в сетях | Температурный график работы котельной, ºС | Наличие ХВО и её тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери у потребителя |  | Гкал | % | Гкал | % |  |  |
| с. Александровка | Котельная № 1 | 0,11 | 345 | 57 | 90,1 | 0,092 | 0,092 | - | 0 | 370,94 | 8,532 | 2,3 | 61 | 16,4 | 95/70 | нет |
| с. Александровка | Котельная № 2 | 0,43 | 701 | 108 | 90 | 0,43 | 0,43 | - | 0 | 1733,76 | 39,876 | 2,3 | 333 | 19,2 | 95/70 | нет |
| пос. Степной | Котельная № 3 | 0,18 | 57 | 57 | 90 | 0,146 | 0,146 | - | 0 | 588,67 | 13,54 | 2,3 | 13 | 2,21 | 95/70 | нет |
| пос. Степной | Котельная № 4 | 0,396 | 454 | 89 | 90 | 0,334 | 0,334 | - | 0 | 1346,69 | 30,974 | 2,3 | 130 | 9,65 | 95/70 | нет |
| пос. Садовый | Котельная № 7 | 3,44 | 744 | 159 | 87 | 0,54 | 0,54 | - | 0 | 2177,28 | 50,077 | 2,3 | 273 | 12,5 | 95/70 | нет |

Таблица 13

| Котельная | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | с. Александровка | 0,11 |
| Котельная № 2 | с. Александровка | 0,43 |
| Котельная № 3 | пос. Степной | 0,18 |
| Котельная № 4 | пос. Степной | 0,396 |
| Котельная № 7 | пос. Садовый | 3,44 |
| Итого |  | 4,556 |

Часть общественных зданий и зданий коммунально-бытового назначения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения:

Таблица 14

| № п/п | Наименование здания | Марка котла | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Александровского сельского поселения | АОГВК-35-1 | 35 |
| 2 | Офис врача общей практики с. Александровка | Valiant | 36 |
| 3 | амбулатория МУЗ ЦРБ пос. Степной | Ariston BS II 15 FF | 15 |
| 4 | ФАП пос. Яснопольский | ОВН | 2 |
| 5 | ФАП х. Зеленая Роща | АОГВ-10 | 10 |
| 6 | Сельский клуб х. Зеленая Роща | КЧМ-5 | 11,2 |
| 7 | Магазин "Меркурий" с. Александровка, | АОГВ-11,3 | 11,2 |
| 8 | Магазин "Жемчужина" с. Александровка | АОГВ-11,3 | 11,3 |
| 9 | Магазин "Атлант 11" с. Александровка | АОГВ-17,4 | 17,4 |
| 10 | Магазин "Атлант 12" с. Александровка | АОГВ-12,5 | 12,5 |
| 11 | Магазин "Атлант-8" п. Степной | АОГВ-17,4 | 17,4 |
| 12 | Магазин "Атлант-4" п. Степной | АОГВ-17,4 | 17,4 |
| 13 | Магазин "Флагман" п. Яснопольский | АОГВ-12,5 | 12,5 |
| 14 | Магазин "Дюна-1" п. Садовый | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 15 | Магазин " Магнолия" с. Александровка | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 16 | Магазин "Березка" с. Александровка | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 17 | Магазин "Губернский" п.Садовый | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 18 | Магазин "Кубань" п. Степной | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 19 | Магазин "Престиж-3" п. Степной | АОГВ-10 | 10 |
| 20 | Магазин Фортуна х. Зеленая Роща | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| ИТОГО |  |  | 288,6 кВт. |

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Александровского сельского поселения основная часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

Общая характеристика системы индивидуального теплоснабжения  Александровского сельского поселения.

Таблица 15

| Адрес источника тепловой энергии | Код котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Протяжённость тепловых сетей, м | Средний диаметр тепловой сети, м | КПД основного оборудования | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч. | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери на собственные нужды | Потери в сетях | Температурный график работы котельной, ºС | Наличие ХВО и её тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери у потребителя |  | Гкал | % | Гкал | СО |  |
| с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | 0,0082 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0082 | 0,0082 | 0 | 0 | 16,531 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| с. Александровка | Офис врача общей практики | 0,0061 | 0 | 0,5 | 86,7 | 0,0061 | 0,0061 | 0 | 0 | 12,335 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Степной | Ейская врачебная амбулатория | 0,0044 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0044 | 0,0044 | 0 | 0 | 8,923 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Яснопольский | ФАП | 0,0005 | 0 | - | 60 | 0,0005 | 0,0005 | 0 | 0 | 1,014 | нет | нет | 0 | - | нет |
| х. Зеленая Роща | ФАП | 0,0025 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0025 | 0,0025 | 0 | 0 | 5,07 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| х. Зеленая Роща | Сельский клуб | 0,0051 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0051 | 0,0051 | 0 | 0 | 10,282 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| с. Александровка | Магазин "Меркурий" | 0,0002 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,403 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| с. Александровка | Магазин "Жемчужина" | 0,0002 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,403 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| с. Александровка | Магазин "Атлант 11" | 0,0005 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0005 | 0,0005 | 0 | 0 | 1,008 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| с. Александровка | Магазин "Атлант 12" | 0,0004 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0004 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,806 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Степной | Магазин "Атлант-8" | 0,0005 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0005 | 0,0005 | 0 | 0 | 1,008 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Степной | Магазин "Атлант-4" | 0,0005 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0005 | 0,0005 | 0 | 0 | 1,008 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Яснопольский | Магазин "Флагман" | 0,0004 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0004 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,806 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Садовый | Магазин "Дюна-1" | 0,0003 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,605 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| с. Александровка | Магазин " Магнолия" | 0,0003 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,605 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| с. Александровка | Магазин "Березка" | 0,0003 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,605 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Садовый | Магазин "Губернский" | 0,0003 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,605 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Степной | Магазин "Кубань" | 0,0003 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,605 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Степной | Магазин "Престиж-3" | 0,0002 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,403 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |
| х. Зеленая Роща | Магазин Фортуна | 0,0003 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,403 | нет | нет | 0 | 95/70 | нет |

Характеристика источника  централизованного  теплоснабжения Александровского  сельского поселения Ейского района

Таблица 16

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,11 | 0,092 |
| Котельная № 2 | 0,43 | 0,22 |
| Котельная № 3 | 0,18 | 0,146 |
| Котельная № 4 | 0,396 | 0,334 |
| Котельная № 7 | 3,44 | 0,54 |
| Итого | 4,556 | 1,332 |

Характеристика источника и абонентов индивидуального теплоснабжения Александровского сельского поселения  Ейского района

Таблица 17

| №п/п | Наименование здания | Марка котла | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Александровского сельского поселения | АОГВК-35-1 | 35 |
| 2 | Офис врача общей практики с. Александровка | Valiant | 36 |
| 3 | Амбулатория МУЗ ЦРБ пос. Степной | Ariston BS II 15 FF | 15 |
| 4 | ФАП пос. Яснопольский | ОВН | 2 |
| 5 | ФАП х. Зеленая Роща | АОГВ-10 | 10 |
| 6 | Сельский клуб х. Зеленая Роща | КЧМ-5 | 11,2 |
| 7 | Магазин "Меркурий" с. Александровка, | АОГВ-11,3 | 11,3 |
| 8 | Магазин "Жемчужина" с. Александровка | АОГВ-11,3 | 11,3 |
| 9 | Магазин "Атлант 11" с. Александровка | АОГВ-17,4 | 17,4 |
| 10 | Магазин "Атлант 12" с. Александровка | АОГВ-12,5 | 12,5 |
| 11 | Магазин "Атлант-8" п. Степной | АОГВ-17,4 | 17,4 |
| 12 | Магазин "Атлант-4" п. Степной | АОГВ-17,4 | 17,4 |
| 13 | Магазин "Флагман" п. Яснопольский | АОГВ-12,5 | 12,5 |
| 14 | Магазин "Дюна-1" п. Садовый | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 15 | Магазин " Магнолия" с. Александровка | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 16 | Магазин "Березка" с. Александровка | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 17 | Магазин "Губернский" п.Садовый | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 18 | Магазин "Кубань" п. Степной | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| 19 | Магазин "Престиж-3" п. Степной | АОГВ-10 | 10 |
| 20 | Магазин Фортуна х. Зеленая Роща | АОГВ-11,6 | 11,6 |
| ИТОГО |  |  | 288,6 кВт. |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии  равны существующим, так как в Генеральном плане  Александровского  сельского поселения  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 18

| № котельной. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | с. Александровка | 0,11 |
| Котельная № 2 | с. Александровка | 0,43 |
| Котельная № 3 | пос. Степной | 0,18 |
| Котельная № 4 | пос. Степной | 0,396 |
| Котельная № 7 | пос. Садовый | 3,44 |
| Итого |  | 4,556 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 19

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| Котельная № 2 | 0,43 | 0,43 | 0 |
| Котельная № 3 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| Котельная № 4 | 0,396 | 0,396 | 0 |
| Котельная № 7 | 3,44 | 3,44 | 0 |
| Итого | 4,556 | 4,556 | 0 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Таблица 20

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | нет |
| Котельная № 2 | 0,198 |
| Котельная № 3 | нет |
| Котельная № 4 | 0,015 |
| Котельная № 7 | 0,15 |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 21

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,11 | 0,018 |
| Котельная № 2 | 0,43 | 0,21 |
| Котельная № 3 | 0,18 | 0,034 |
| Котельная № 4 | 0,396 | 0,062 |
| Котельная № 7 | 3,44 | 2,9 |

2.8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей  через  теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В связи с тем, что целевой программой «Социально-экономического развития инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского района Краснодарского края» изменения в системе центрального теплоснабжения не запланированы, потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям будут иметь значения указанные в таблице 22.

| № п/п | Абонент | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| 1 | Котельная № 1 | 0,014 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,076 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,003 | 0 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,03 | 0 |
| 5 | Котельная № 7 | 0,062 | 0 |
|  | Итого | 0,185 | 0 |

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям.

Таблице 22

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительные  установки  в котельных в Александровском сельском поселении отсутствуют.  Так как    муниципальной  целевой  программой  «Социально-экономического развития  Александровского  сельского поселения, Ейского района, Краснодарского края»  не запланировано  увеличение  отапливаемых  площадей от источника центрального теплоснабжения, максимальное потребление теплоносителя, теплопотребляющими установками потребителей  будет  равно потреблению,  указанному в таблице 23.

Потребление  теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 23.

| № п/п | Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 11 |
| 2 | Котельная № 2 | 20 |
| 3 | Котельная № 3 | 16 |
| 4 | Котельная № 4 | 24 |
| 5 | Котельная № 7 | 40 |

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В связи с отсутствием зарезервированных тепловых сетей баланс производительности водоподготовительной установки в аварийном режиме не рассчитывается.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В соответствии с Ф З  № 261 от 23 ноября 2009 года « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», проведено обязательные  энергетические  обследование  котельной  принадлежащей МУП «Ейские тепловые сети» .  Для  повышения  энергоэффективности  данной  котельной  необходимо выполнить  мероприятия  указанные  в  приложении  21  энергетического паспорта.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Александровского сельского поселения, Ейского района, Краснодарского края  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников (блочной котельной). Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В связи с тем, что  Генеральным планом Александровского сельского поселения, Ейского района, Краснодарского края   не предусмотрено изменение схемы  теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения, между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 24.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 0,11 | 0,092 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,43 | 0,22 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,18 | 0,146 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,396 | 0,334 |
| 5 | Котельная № 7 | 3,44 | 0,54 |

4.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Таблица 25.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 0,11 | 0,018 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,43 | 0,21 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,18 | 0,034 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,396 | 0,062 |
| 5 | Котельная № 7 | 3,44 | 2,9 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Александровского сельского поселения   не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется. Теплоснабжение перспективной застройки предлагается от индивидуальных котлов. МУП «Ейские тепловые сети»  в 2015 году  планирует  профилактические ремонтные работы по ремонту оборудования,  котельных № 1,2,3,4, и № 7  для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.  МУП «Ейские тепловые сети»  в 2015 году  планирует  профилактические ремонтные работы по ремонту оборудования,  котельных № 1,2,3,4, и № 7 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Новое строительство тепловых сетей не планируется.  МУП « Ейские тепловые сети» планирует   ежегодную опрессовку тепловых сетей и зданий, находящихся на обслуживании.

5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.  МУП « Ейские тепловые сети» планирует  ежегодную опрессовку тепловых сетей и зданий, находящихся на обслуживании.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Новое строительство тепловых сетей не планируется.  МУП « Ейские тепловые сети» планирует  ежегодную опрессовку тепловых сетей и зданий, находящихся на обслуживании.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ. Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился до 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. Поэтому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными. КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Индивидуальная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при  100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при индивидуальной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов на период, до 2015 года согласно, утвержденной программы социально-экономического развития Александровского  сельского поселения  Ейского  района Краснодарского края отсутствуют.  Новое строительство тепловых сетей не планируется.

МУП «Ейские тепловые сети» планирует ежегодную опрессовку тепловых сетей и зданий, находящихся на обслуживании,  для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Александровского  сельского поселения  Ейского  района Краснодарского края   осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка и часть общественных и коммунально-бытовых  потребителей,  оборудованы    автономными газовыми теплогенераторами.  Для горячего  водоснабжения  указанных  потребителей используются  проточные  газовые  водонагреватели,  двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Часть общественных зданий, подключена к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных  № 1,2,3,4, и № 7    находящихся на балансе МУП « Ейские тепловые сети» - с. Александровка, пос. Степной и пос. Садовый.

Таблица 26.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 0,11 | 0,018 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,43 | 0,21 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,18 | 0,034 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,396 | 0,062 |
| 5 | Котельная № 7 | 3,44 | 2,9 |

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид

Таблица 27.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 0,11 | 0,018 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,43 | 0,21 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,18 | 0,034 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,396 | 0,062 |
| 5 | Котельная № 7 | 3,44 | 2,9 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

Согласно статье 225, Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей  тепловой  энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети  которой непосредственно соединены  с указанными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят  указанные  бесхозяйные тепловые сети  и которая, осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Установлено, что в случае эксплуатации теплоснабжающей (теплосетевой) организацией бесхозяйных тепловых сетей, расходы на их эксплуатацию включаются в соответствующий тариф (ч.4 ст8,ч.6 ст.15 ФЗ).

В настоящее время на территории Александровского сельского поселения  Ейского  района Краснодарского края  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Ведущий специалист финансового отдела				     Н.Н.Прадун