## КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЕЙСКИЙ РАЙОН

## АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ЕЙСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 года                           № 135                                 с. Александровка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Александровского сельского поселения Ейского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Александровского сельского поселения Ейского района                             п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Александровского сельского поселения Ейского района  (прилагается).

2.Начальнику общего отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района С.М.Макаренко обнародовать настоящее  постановление в специально установленных местах в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского сельского поселения

Ейского района						                        А.Г.Подгорный

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Александровского сельского поселения от 16.10.2015 № 135 |
| --- | --- |

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

Александровского сельского поселения Ейского района

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Раздел «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования».

    - Описание структуры водоснабжения муниципального образования.

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

    - Описание технологических зон водоснабжения.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных станций.

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

    - Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

  - Раздел «Существующие балансы  водопотребления».

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды.

    - Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

    - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом водопотреблении.

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

  - Раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере  водоснабжения».

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

    - Описание территориальной структуры потребления воды.

    - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

    - Перспективные водные балансы.

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

  - Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения».

    - Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

    - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

    - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

  - Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения».

    - Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.

1.5.2	Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

1.5.3 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.

1.5.4 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому  строительству магистральных водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.

1.5.5 Сведения о реконструкции участка водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием  эксплуатационного ресурса.

1.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

1.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен.

1.5.8 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

1.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

  - Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и   реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения».

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

  - Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

    - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами.

Глава 2 «Схема водоотведения»

2.1  Раздел существующее положение в сфере водоотведения   муниципального образования».

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения  сточных вод муниципального образования.

2.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита(резерва) мощностей.

2.1.3   Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения).

2.1.4  Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

2.1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

2.1.6  Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	.

2.1.7 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

2.1.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

2.1.9  Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.

2.2 Раздел « Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения».

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения.

2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

2.2.3 Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

2.2.4 Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений.

2.2.5 Результаты анализа гидравлических режимов и работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод.

2.2.6 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений.

2.3 Раздел «Перспективные расчетные расходы сточных вод».

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод.

2.3.2 Структура водоотведения, которая определяется по отчетам    организаций, осуществляющих водоотведение.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод.

2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

2.4.1 Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод.

2.4.2 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод.

2.4.3 Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

2.5 Раздел «предложения по строительству и реконструкции  линейных объектов централизованных систем водоотведения».

2.5.1 Сведения о реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод в существующих районах муниципального образования.

2.5.2 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную застройку.

2.5.3  Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения	прямых выпусков на очистные	сооружения.

2.5.4 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

2.5.5 Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

2.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

2.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

2.5.8 Сведения о развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

2.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями осуществляющих водоотведение.

2.6 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству   и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения».

2.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения.

2.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей.

2.6.3 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду  при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

2.7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения».

2.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти.

2.7.2 Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками.

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Александровского сельского поселения Ейского района на период до 2030 года  разработана на основании следующих документов:

технического задания, утверждённого Главой администрации Александровского сельского поселения;

комплексного плана развития Александровского сельского поселения Ейского района;

генерального плана Александровского  сельского поселения Ейского района  Краснодарского края;

исполнительной документации по сетям водоснабжения.

Договора № 631 от 26 сентября 2014 года с ООО «Восток – М» на изготовление схемы водоснабжения и водоотведения Александровского  сельского поселения Ейского района.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-Ф3 (ред. от 30 декабря 2012 года) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

показатели качества и балансы потребления воды;

прогнозные балансы потребления питьевой воды;

состояние водопроводных сетей;

карты (схемы) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

насосное оборудование;

разводящие сети водоснабжения сельского поселения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и Александровского  сельского поселения Ейского района Краснодарского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация  Александровского  сельского поселения  Ейского района.

Местонахождение объекта

# Россия, Краснодарский край, Ейский район, с. Александровка.

# Нормативно-правовая база для разработки схемы:

# Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-Ф3 (ред. от 30 декабря 2012 года) «О водоснабжении и водоотведении»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 года № 635/11 и введен в действие с 1 января 2013 года;

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод».

Цели схемы

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития системы водоснабжения на территории поселения, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости и качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод, являются следующие:

Частичная реконструкция существующих сетей водоснабжения Александровского сельского поселения;

- Строительство трех очередей сетей водоснабжения для кварталов новой жилищной застройки, протяженностью L1= 5500 м, L2= 1700 м, L3= 4820 м, соответственно (организованных по кольцевой схеме);

- Строительство в Александровском сельском поселении канализационных сетей, протяженностью L1= 3044 м, L2= 2167 м, L3= 654 м и  L4= 1354 м, с насосной станцией для перекачки фекальных вод;

- Строительство в Александровском сельском поселении очистных сооружений.

По каждому из перечисленных направлений в рамках Программы предлагается реализовать ряд инвестиционных проектов, а именно:

- Создание системы водоснабжения Александровского сельского поселения;

- Создания системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод Александровского сельского поселения.

Реализация вышеперечисленных инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения позволит достичь следующих технико-экономических эффектов:

удовлетворение возрастающих требований к количеству и качеству воды;

повышение надежности и экономичности работы системы водоснабжения;

обеспечение требуемого уровня очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

оптимизация и повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

улучшение экологической ситуации в зонах поверхностных водных объектов.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- Частичная реконструкция существующих сетей водоснабжения Александровского сельского поселения;

- Строительство трех очередей сетей водоснабжения для кварталов новой жилищной застройки, протяженностью L1= 5500 м, L2= 1700 м, L3= 4820 м, соответственно (организованных по кольцевой схеме);

- Строительство в Александровском сельском поселении канализационных сетей, протяженностью L1= 3044 м, L2= 2167 м, L3= 654 м и  L4= 1354 м, с насосной станцией для перекачки фекальных вод;

- Строительство в Александровском сельском поселении очистных сооружений.

Сроки и этапы реализации схемы

В соответствии с Комплексным планом развития Александровского сельского поселения Ейского района:

1. Частичная реконструкция существующих сетей водоснабжения Александровского сельского поселения- до 2032 года;

2. Строительство трех очередей сетей водоснабжения для кварталов новой жилищной застройки, протяженностью L1= 5500 м, L2= 1700 м, L3= 4820 м, соответственно (организованных по кольцевой схеме)- 2014, 2020 и 2025 годы;

3. Строительство в Александровском сельском поселении канализационных сетей, протяженностью L1= 3044 м, L2= 2167 м, L3= 654 м и  L4= 1354 м, с насосной станцией для перекачки фекальных вод2016-2017 годы;

4. Строительство в Александровском сельском поселении очистных сооружений- 2016-2017год, 2020-2021 год и 2025 год. По каждому из перечисленных направлений в рамках Программы   предлагается реализовать ряд инвестиционных проектов, а именно:

создание системы водоснабжения Александровского сельского поселения;

создания системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод Александровского сельского поселения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Реализация вышеперечисленных инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения позволит достичь следующих технико-экономических эффектов:

удовлетворение возрастающих требований к количеству и качеству воды;

повышение надежности и экономичности работы системы водоснабжения;

обеспечение требуемого уровня очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

оптимизация и повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

улучшение экологической ситуации в зонах поверхностных водных объектов.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Раздел «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»

1.1.1 Описание структуры водоснабжения муниципального образования.

Существующие водопроводные сети на территории поселения эксплуатирует Александровское сельское поселение Ейского района.

Ейск Водоканал - это организация, осуществляющая поставку холодной воды  жителям Александровского сельского поселения (с. Александровка, хут. Зеленая Роща, пос. Садовый, пос. Степной,  пос. Яснопольский.), а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.  Водоснабжение х. Рассвет осуществляется от артскважины хозяйственно- питьевого назначения.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 года № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно справки Ейск Водоканал в настоящее время поставка и водоснабжение с. Александровка,  х. Зеленая Роща,  пос. Садовый, пос. Степной,  пос. Яснопольский, осуществляется от артезианских скважин Ейского группового водопровода МВ-II, проходящего вдоль автомагистрали Ейск-Краснодар, а далее  по южной границе села Александровка из стальных  труб диаметром 800 мм. В селе Александровка находится насосная станция, на территории которой имеются резервуары чистой воды в количестве 2-х штук, по 250 м3 каждый. А также одна артскважина  хозяйственно-питьевого назначения за  территорией  хутора Рассвет. Вода из магистрального водопровода  подается на резервуары села  Александровка и далее в водопроводную сеть с. Александровка, а затем  насосами в пос. Степной, пос. Яснопольский. Поселок  Садовый получают воду прямотоком из магистрального водопровода, а хутор Зеленая  Роща из магистрального водопровода, через водонапорную башню Рожновского.

Качество воды на основании протоколов полного химического и микробиологического анализа питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Протокол количественного химического анализа питьевой воды №7 от 13.01.14, пробы отбирались согласно ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000.

Водоснабжение  с. Александровка,  х. Зеленая Роща,  пос. Садовый, пос. Степной,  пос. Яснопольский, х. Рассвет -осуществляется через  водопроводные сети Ø40-200мм и протяженностью 32, 986  км,  степень износа сетей составляет 60 % . Согласно сведений, представленных в стратегии развития Ейского  района,  на сегодняшний момент особую озабоченность в сельском поселении вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Сети проложены по территории сельского поселения тупиковые Ø 40-200мм из труб разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.  Уличные водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают требуемый расход  и напор в водопроводной сети. Питьевая вода подается населению гарантированного качества. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 95%.

К центральному водоснабжению населенных пунктов муниципального образования подключены административные, социально-культурные, образовательные учреждения, объекты сельхозпредприятий,  предприятия торговли, а также частный сектор.

Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий. Количество воды, потребленное населением  СП  за 2013 год – 136705м3.Количество воды, потребленное учреждениями и предприятиями –10110 м3.Количество воды, потребленное всего – 146815м3.

Утечка и неучтенный расход воды составляет в среднем55,3%от объёма общей подачи воды или 187,068 тыс.м3 в год.

Всего подано в сеть за отчётный 2013 год – 333882 м3.

Учет расхода воды в бюджетных организациях  ведется по приборам учета. Обеспеченность приборами учета населения – 98,5 %, учреждений 100%.

Тариф на холодную воду для населения в соответствии с Приказом  №38/2013-окк от 28 августа 2013 года Региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края, установлен в размере 45,85 руб., за 1 м3.

1.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения водоснабжение с. Александровка, хут. Зеленая Роща,  пос. Садовый, пос. Степной, пос. Яснопольский,  являются Ейский групповой магистральный водопровод МВ-II, диаметром 800 мм., и артскважина хозяйственно- питьевого назначения х. Рассвет. Техническое состояние удовлетворительное и возможна дальнейшая его эксплуатация.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

1.1.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки вод.

Подготовка и очистка и воды в Александровском сельском поселении осуществляется в  насосной станции путем периодического  хлорирования и обработки резервуаров чистой воды.

1.1.4 Описание технологических зон водоснабжения.

Водоснабжение с. Александровка,  хут. Зеленая Роща,  пос. Садовый, пос. Степной, пос. Яснопольский, осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный  водопровод МВ-II, диаметром 800мм.  Питьевая вода из магистрального водопровода подается   в два резервуара  чистой воды объемом  250 м3 каждый, а затем насосами  подается в разводящую водопроводную сеть с. Александровка, пос. Степной, пос. Яснопольский. Хутор Зеленая Роща,  пос. Садовый напрямую из магистрального водопровода через водонапорную башню Рожновского, расположенную в х. Зеленая Роща. Хутор Рассвет из артскважины, расположенной за пределами х. Рассвет в водонапорную башню и затем в водопроводную сеть.

1.1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций.

Насосная станция расположенная  в  с. Александровка, введена в эксплуатацию в 1982 году, техническое состояние удовлетворительное и возможна её дальнейшая эксплуатация.

1.1.6 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

В сельском  поселении  населенные  пункты  имеют обособленную зону действия водопроводных сооружений;  разводящие водопроводные сети проложены в с. Александровка,  хут. Зеленая Роща,  хут. Рассвет, пос. Садовый, пос. Степной, пос. Яснопольский.

К центральной водопроводной сети Александровского сельского поселения подключены следующие потребители:

общественные здания и учреждения социально-культурного назначения, предприятия, в. т.ч.:  администрация Александровского сельского поселения, МОУ СОШ № 24 с. Александровка, МДОУ № 18 с. Александровка МО Ейский

район,  Офис врача общей практики с. Александровка МУЗ ЕЦРБ, СДК с. Александровка, ГБУ СО КК «Ейский КЦСО «Приазовье» с. Александровка, ООО «Плодовое»  пос. Садовый, МДОУ  ДС № 26 пос. Садовый,  МО Ейский район, офис врача общей практики пос. Садовый МУЗ ЕЦРБ, СДК пос. Садовый, МУП «Тепловые сети» пос. Садовый, МОУ СОШ № 19 пос. Степной, МДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район,  офис врача общей практики пос. Степной МУЗ ЕЦРБ Ейского района, СДК пос. Степной, Ветучасток- пос. Степной, ГБУ СО КК «Ейский КЦСО» Приазовье» ОСО  №11, МУП «Тепловые сети» пос. Степной, ФАП пос. Яснопольский, ФАП хут. Зеленая Роща, Сельский клуб хут. Зеленая Роща, а так же здания частного сектора. В хут. Рассвет только здания частного сектора.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Диаметр разводящих водопроводов варьируется от 40 до 200 мм. Сети выполнены из таких материалов как сталь, чугун, асбоцемент, полиэтилен.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ  от 30 декабря 1999 года № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Состояние водопровода удовлетворительное. В с. Александровка, хут. Зеленая Роща, хут. Рассвет, пос. Садовый, пос. Степной, пос. Яснопольский величина потерь за 2013 год составляет в среднем 55,3%.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 95 %.

Обеспеченность населения приборами учета составляет 98,5%, учреждений  100 %. Всего приборов учета 2043 шт.

Количество абонентов в сельском поселении – 2043.

Протяженность  разводящих сетей в населенных пунктах сельского поселения составляет:

с. Александровка,– 10,973 км;

хут. Зеленая Роща  - 3,11 км;

пос. Степной - 12,45 км;

пос. Садовый - 4,37 км;

пос. Яснопольский - 1,3 км;

хут. Рассвет – 0,78 км.

1.1.7 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Центральной системой водоснабжения охвачена не вся территория сельского поселения. Перспективное развитие водопровода предполагается за счет расширения частного жилого сектора по мере развития  населенных пунктов сельского поселения.

1.1.8  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Общая протяженность разводящих сетей  –32,986 км.

Объем потерь воды и неучтенные расходы в 2013 году составили 53,8% от количества поданной воды в сеть, в т.ч. в с. Александровка- 90,707 м3 или 59,8 %,  х. Зеленая Роща- 15,48 м3 или 53 %, пос. Садовый- 29,11 м3 или 54,5%,  пос. Степной- 42,45 м3 или 48,1 %,  пос. Яснопольский- 7,68 м3 или 53,6 %. Таким образом, в настоящее время снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой осуществляется нестабильно в связи с повышенным износом разводящих сетей и частыми аварийными ситуациями, вызванными порывами труб. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в  изношенном состоянии, но обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

1.2 Раздел «Существующие балансы  водопотребления»

1.2.1  Общий водный баланс подачи и реализации воды

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей,  расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Потребление воды в сельском поселении считается  на каждого жителя с учетом животных и птицы, находящихся домашнем хозяйстве.

Таблица 1

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Александровка | 2315 | 685 | 3000 |
| 2 | пос. Степной | 1749 | 351 | 2100 |
| 3 | пос. Садовый | 767 | 233 | 1000 |
| 4 | пос. Яснопольский | 244 | 56 | 300 |
| 5 | хут. Зеленая Роща | 383 | 117 | 500 |
| 6 | хут. Рассвет | 61 | 39 | 100 |
|  | Итого | 5519 | 1481 | 7000 |

В таблице 3 даны все потребители воды муниципального образования на период до 2030 года.

В таблице 2 приведены существующие балансы водопотребления муниципального образования.

Существующие балансы водопотребления

Таблица 2

| Показатели водопользования | Ед. измерения | Водопотребление за 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| с. Александровка |  |  |
| Подано в сеть | тыс.м3 | 151,79 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 90,707 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 59,8 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 60,212 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 56,441 |
| учреждения | тыс. м3 | 3,771 |
| пос. Степной |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 82,35 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 24,447 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 48,1 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 39,491 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 37,052 |
| учреждения | тыс. м3 | 2,439 |
| пос. Садовый |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 54,000 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 29,107 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 54,5 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 24,512 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 20,82 |
| учреждения | тыс.м3 | 3,692 |
| пос. Яснопольский |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 13,884 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 7,686 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 53,6 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 6,650 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 6,579 |
| учреждения | тыс. м3 | 0,071 |
| хут. Зеленая Роща |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 26,345 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 15,485 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 53,0 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 12,281 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 12,248 |
| учреждения | тыс. м3 | 0,033 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 328,361 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 167,431 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в % от поданной воды | % | 53,8 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 143,146 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 133,140 |
| учреждения | тыс. м3 | 10,006 |

Водопотребители Александровского сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Водопотребители | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Александровка |
| 1 | Население | 1 человек | 2315 |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| 3 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 2315 |
| 4 | Мытье легковых автомобилей, мотоциклов принадлежащих населению | 1 автомобиль | 880 |
| 5 | Мытье грузовых автомобилей, тракторов принадлежащих населению и организациям | 1 автомобиль | 25 |
| 6 | Администрация Александровского сельского поселения | 1 работающий | 16 |
| 7 | МОУ СОШ № 24 | 1 учащийся и 1 преподователь | 320 |
| 8 | МДОУ ДС №18 с. Александровка МО Ейский район | 1 воспитанник | 86 |
| 9 | СДК | 1 работающий | 5 |
| 10 | Офис врача общей практики с. Александровка МУЗ ЕЦРБ | посещений в смену | 11 |
| 11 | ГБУ СО КК «Ейский КЦСО «Приазовье» | 1 работающий | 6 |
| 12 | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | 8 |
| пос. Садовый |
| 1 | Население | 1 человек | 47 |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| 3 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 767 |
| 4 | Офис врача общей практики пос. Садовый МУЗ ЕЦРБ | посещений в смену | 6 |
| 5 | МДОУ ДС № 26 пос. Садовый, МО Ейский район | 1 воспитанник | 62 |
| 6 | ООО «Плодовое» | 1 работающий | 25 |
| 7 | СДК | 1 работающий | 5 |
| 8 | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | 4 |
| пос. Степной |
| 1 | Население | 1 человек | 1749 |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| 3 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 1749 |
| 4 | МОУ СОШ № 19 | 1 учащийся и 1 преподователь | 205 |
| 5 | МДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район | 1 воспитанник | 89 |
| 6 | Офис врача общей практики пос. Степной МУЗ ЕЦРБ | посещение в смену | 10 |
| 7 | СДК | 1 работающий | 5 |
| 8 | Ветучасток | 1 работающий | 3 |
| 9 | Отделение социальной защиты | 1 работающий | 3 |
| 10 | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | 8 |
| хут. Зеленая Роща |
| 1 | Население | 1 человек | 383 |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| 3 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 383 |
| 4 | ФАП | посещение в смену | 5 |
| 5 | Сельский клуб | 1 работающий | 3 |
| 6 | пос. Яснопольский |  |  |
| 7 | Население | 1 человек | 244 |
| 8 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| 9 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 244 |
| 10 | ФАП | посещение в смену | 5 |
| хут. Рассвет |
| 1 | Население | 1 человек | 61 |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| 3 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 61 |
| 4 | Сельскохозяйственные животные, принадлежащие населению МО |  |  |
| 5 | КРС | 1 голова | 405 |
| 6 | Птица | 1 голова | 44500 |
| 7 | Овцы/козы | 1 голова | 350 |

Существующие балансы водопотребления

Таблица 4

| № п/п | Потребители воды | Подача воды м3/сут | Потребление воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Александровское сельское поселение | 899,619 | 402,1 |
|  | Итого по СП | 899,619 | 402,1 |

1.2.2 Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

В сельском  поселении  6 населенных пунктов- водопотребители.  Основная доля фактического водопотребления в 2013 году падает на                        с. Александровка – 42,2%, пос. Степной - 27,6 %, пос. Садовый - 17 %, пос.

Зеленая Роща - 8,6 %, пос. Яснопольский - 4,6 %  от общего объема. Водоснабжение хут. Рассвет осуществляется от артезианской скважины. В сельском поселении водоснабжение осуществляется из двух  источников  водоснабжения.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, м3/год | Среднесуточное потребление, м3/сутки. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Александровка | 60212 | 165 |
| хут. Зеленая Роща | 12281 | 33,6 |
| пос. Яснопольский | 6650 | 18,22 |
| пос. Степной | 39491 | 108,2 |
| пос. Садовый | 24512 | 67 |
| хут. Рассвет | 3562 | 9,8 |
| Итого по СП | 146815 | 402,1 |

1.2.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Основным потребителем холодной воды является население и его доля составляет 92,9 %, прочие – 7,1%.Структурный водный баланс 	реализации воды по группам  потребителей, представлен  в таблице 6.

Структурный водный баланс 	реализации воды по группам потребителей.

Таблица 6

| Показатели | Существующее (фактическое) водопотребление, м3/год (2013 г) |
| --- | --- |
| По группам потребителей |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 146815 |
| Собственные нужды | 0 |
| Образовательные учреждения (школа, детский сад) | 3300 |
| Администрация и др. | 20 |
| Учреждения культуры | 630 |
| Медицинские учреждения | 179 |
| Прочие потребители | 5981 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 187068 |

1.2.4 	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом водопотреблении.

Нормативное водопотребление (за базовый год)

Таблица 7

| № п/п | Наименование расхода | Единица измерения | Коли чество | Средне -суточная норма на ед. измере-ния, м3 | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средне-сут. м3/сут | Годовое тыс. м3 | Макс. Сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Александровка |  |  |  | 472,971 | 147,768 | 567,565 |
|  | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 2315 | 0,16 | 370,4 | 135,196 | 444,48 |
|  | Мытье легковых автомобилей, мотоциклов принадлежащих населению | 1 автомобиль | 880 | 0,1 | 88 | 9,152 | 105,6 |
|  | Мытье грузовых автомобилей, тракторов принадлежащих населению и организациям | 1 автомобиль | 25 | 0,1 | 2,5 | 0,26 | 3 |
|  | Администрация Александровского сельского поселения + МУ ЦБ | 1 работающий | 15 | 0,012 | 0,18 | 0,048 | 0,216 |
|  | МОУ СОШ № 24 | 1 учащийся и 1 преподователь | 320 | 0,012 | 3,84 | 1,152 | 4,608 |
|  | МДОУ ДС №18 с. Александровка МО Ейский район | 1 воспитанник | 86 | 0,075 | 6,45 | 1,709 | 7,74 |
|  | СДК | 1 место | 150 | 0,0086 | 1,29 | 0,155 | 1,548 |
|  | Офис врача общей практики с. Александровка МУЗ ЕЦРБ | посещений в смену | 11 | 0,013 | 0,143 | 0,052 | 0,172 |
|  | ГБУ СО КК «Ейский КЦСО «Приазовье» | 1 работающий | 6 | 0,012 | 0,072 | 0,019 | 0,086 |
|  | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | 8 | 0,012 | 0,096 | 0,025 | 0,115 |
| 2 | пос. Садовый |  |  |  | 130,37 | 46,454 | 156,444 |
|  | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 767 | 0,16 | 122,72 | 44,793 | 147,264 |
|  | Офис врача общей практики п. Садовый МУЗ ЕЦРБ | посещений в смену | 6 | 0,012 | 0,072 | 0,026 | 0,086 |
|  | МДОУ ДС № 26 п. Садовый, МО Ейский район | 1 воспитанник | 62 | 0,075 | 4,65 | 1,232 | 5,58 |
|  | ООО «Плодовое» | 1 работающий | 25 | 0,012 | 0,3 | 0,08 | 0,36 |
|  | СДК | 1 место | 300 | 0,0086 | 2,58 | 0,310 | 3,096 |
|  | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | 4 | 0,012 | 0,048 | 0,013 | 0,058 |
| 3 | пос. Степной |  |  |  | 292,617 | 105,129 | 351,14 |
|  | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 1749 | 0,16 | 279,84 | 102,142 | 335,808 |
|  | МОУ СОШ № 19 | 1 учащийся и 1 преподователь | 205 | 0,012 | 2,46 | 0,738 | 2,952 |
|  | МДОУ ДСКВ № 20 п. Степной МО Ейский район | 1 воспитанник | 89 | 0,075 | 6,675 | 1,769 | 8,01 |
|  | Офис врача общей практики п. Степной МУЗ ЕЦРБ | посещение в смену | 10 | 0,013 | 0,13 | 0,047 | 0,156 |
|  | СДК | 1 место | 400 | 0,0086 | 3,44 | 0,413 | 4,128 |
|  | Ветучасток | 1 работающий | 3 | 0,012 | 0,036 | 0,01 | 0,043 |
|  | Отделение социальной защиты | 1 работающий | 3 | 0,012 | 0,036 | 0,01 | 0,043 |
|  | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | хут. Зеленая Роща |  |  |  | 61,77 | 22,441 | 74,124 |
|  | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 383 | 0,16 | 61,28 | 22,367 | 73,536 |
|  | ФАП | посещение в смену | 5 | 0,012 | 0,06 | 0,022 | 0,072 |
|  | Сельский клуб | 1 место | 50 | 0,0086 | 0,43 | 0,052 | 0,516 |
| 5 | пос. Яснопольский |  |  |  | 39,1 | 14,272 | 46,92 |
|  | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 244 | 0,16 | 39,04 | 14,250 | 46,848 |
|  | ФАП | посещение в смену | 5 | 0,012 | 0,06 | 0,022 | 0,072 |
| 6 | хут. Рассвет |  |  |  | 9,76 | 3,562 | 11,712 |
|  | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 абонент | 61 | 0,16 | 9,76 | 3,562 | 11,712 |
| 7 | Сельскохозяйственные животные, принадлежащие населению СП |  |  |  | 84,45 | 30,825 | 164,678 |
|  | КРС | 1 голова | 405 | 0,09 | 36,45 | 13,304 | 71,078 |
|  | Птица | 1 голова | 44500 | 0,001 | 44,5 | 16,243 | 86,775 |
|  | Овцы, козы | 1 голова | 350 | 0,01 | 3,5 | 1,278 | 6,825 |
|  | Итого: |  |  |  | 1091,038 | 370,451 | 1372,583 |

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом водопотреблении, приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Потребители воды | Единица измерения | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма удельного потребления воды, м3/сут | Фактическое потребление воды, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Александровка | 1 чел | 0,16 | 0,071 |
| 2 | х. Зеленая Роща | 1 чел | 0,16 | 0,088 |
| 3 | п. Яснопольский | 1 чел | 0,16 | 0,075 |
| 4 | п. Степной | 1 чел | 0,16 | 0,062 |
| 5 | п. Садовый | 1 чел | 0,16 | 0,087 |
| 6 | х. Рассвет | 1 чел | 0,16 | 0,16 |

Фактическое водопотребление по Александровскому сельскому поселению.

Таблица 9

| Показатели | Существующее (фактическое) водопотребление, м3/год (2013 г) |
| --- | --- |
| с. Александровка всего, в том числе: | 60212 |
| население | 56441 |
| предприятия, учреждения | 3771 |
| пос. Садовый | 24512 |
| население | 20820 |
| предприятия, учреждения | 3692 |
| пос. Степной | 39491 |
| население | 37052 |
| предприятия, учреждения | 2439 |
| пос. Яснопольский | 6650 |
| население | 6579 |
| предприятия, учреждения | 71 |
| хут. Зеленая Роща | 12281 |
| население | 12248 |
| - предприятия, учреждения | 33 |
| хут. Рассвет | 3562 |
| - население | 3562 |
| Всего СП, в том числе: | 143146 |
| - население | 133140 |
| - предприятия | 10006 |

1.2.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по	установке приборов учета

Приборы коммерческого учета воды установлены во всех административных, образовательных и культурных учреждениях. В частном секторе обеспеченность потребителей приборами учета составляет 98,5%.

Количество абонентов в сельском поселении всего – 2071 шт. Количество абонентов, обеспеченных приборами учета – 2040 шт. Приборы коммерческого учета воды установлены во всех административных, образовательных, медицинских учреждениях, на предприятиях. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Абоненты населенных пунктов Александровского  сельского поселения снабжаются водой  от артезианских скважин Ейского группового

магистрального водопровода. Система водоснабжения находится в изношенном состоянии и обеспечивает только существующее водопотребление в населенных пунктах. 	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, приведён в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Населенный пункт | Нормативное водопотребление, м3/сут | Существующее водопотребление, м3/сут | Резерв производст-венных мощностей, м3/сут | Дефицит производст-венных мощностей,. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Александровка | 472,971 | 165 | имеется | нет |
| 2 | хут. Зеленая Роща | 61,77 | 33,6 | имеется | нет |
| 3 | пос. Яснопольский | 39,1 | 18,2 | имеется | нет |
| 4 | пос. Степной | 292,617 | 108,5 | имеется | нет |
| 5 | пос. Садовый | 130,37 | 67 | имеется | нет |
| 6 | хут. Рассвет | 9,76 | 9,76 | имеется | нет |
|  | ИТОГО СП | 1006,63 | 402,1 | имеется | нет |

1.3	Раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения».

1.3.1Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Таблица 11

| № п/п | Населенный пункт | Существующее положение 2013 г | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое потребление, м3 | Среднесуточное, м3/сут | Годовое потребление, м3 | Среднесуточное, м3/сут |
| 1 | с. Александровка | 60212 | 165 | 275940 | 756 |
| 2 | хут. Зеленая Роща | 12282 | 33,6 | 38325 | 105 |
| 3 | пос. Яснопольский | 6649 | 18,2 | 21170 | 58 |
| 4 | пос. Степной | 39598 | 108,5 | 160965 | 441 |
| 5 | пос. Садовый | 24512 | 67 | 76650 | 210 |
| 6 | хут. Рассвет | 3562 | 9,8 | 7665 | 21 |
|  | Всего по СП: | 146815 | 402,1 | 580715 | 1591 |

1.3.3 Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Показатели | 2013г, м3/год | Расчетный срок 2030г, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественно-делового назначения | 10,006 | 10,110 |
| Жилые здания | 133,140 | 177,026 |

1.3.4 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её  транспортировке

Фактические потери и утечки воды из водопроводной сети  составляют:

с. Александровка- 90,707 м3 или 59,8 %,

хут. Зеленая Роща- 15,48 м3 или 53 %,

пос. Садовый- 29,11 м3 или 54,5 %,

пос. Степной- 24,45 м3 или 48,1 %,

пос. Яснопольский- 7,68 м3 или 53,6 %.

Фактические потери воды в расчетный срок будут снижаться по мере выполнения комплексного плана «Реконструкция водопровода и объектов водоотведения, замена водопровода в Александровском  сельском поселении».

Фактические потери воды будут снижаться по мере выполнения планируемых мероприятий в соответствии с проектными предложениями генерального плана МО.

1.3.5 Перспективные водные балансы

Перспективные водные балансы приведены в таблице 11.

1.3.6 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Абоненты населенных пунктов Александровского сельского поселения снабжаются водой от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода.

При выполнении мероприятий комплексного плана развития Александровского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Ейского района мощность системы водоснабжения обеспечит водопотребление в населенных пунктах не ниже нормативного

1.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и    модернизации объектов систем водоснабжения»

1.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления. В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Александровского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Ейского района для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления планируется:

частичная реконструкция существующих сетей водоснабжения Александровского сельского поселения;

строительство трех очередей сетей водоснабжения для кварталов новой жилищной застройки, протяженностью L1= 5500 м, L2= 1700 м, L3= 4820 м, соответственно (организованных по кольцевой схеме).

1.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Александровского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Ейского района для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления планируется:

частичная реконструкция существующих сетей водоснабжения Александровского сельского поселения.

строительство распределительной системы трубопроводов, перекладка старых сетей водопровода, пришедших в негодность, закольцовка существующих тупиковых участков, обустройство новых перспективных микрорайонов.

1.4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к 	выводу  из эксплуатации.

В соответствии с Генеральным планом Александровского сельского поселения к выводу из  эксплуатации действующих объектов не предлагается.

1.5 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»

1.5.1 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Александровского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Ейского района планируется:

строительство трех очередей магистрального водопровода.

строительство трех очередей сетей водоснабжения для кварталов новой жилищной застройки, протяженностью L1= 5500 м, L2= 1700 м, L3= 4820 м, соответственно (организованных по кольцевой схеме).

1.5.2	Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Александровского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Ейского района во вновь осваиваемые районы поселения для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора поступление воды будет осуществляться от существующего водозабора. Предполагается строительство трех очередей магистрального водопровода.

1.5.3 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Александровского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Ейского района во вновь осваиваемые районы поселения для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора поступление воды будет осуществляться от существующего водозабора. Предполагается строительство трех очередей магистрального водопровода.

1.5.4 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому  строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Александровского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Ейского района во вновь осваиваемые районы поселения для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора поступление воды будет осуществляться от существующего водозабора. Предполагается строительство трех очередей магистрального водопровода.

1.5.5 Сведения о реконструкции участка водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием  эксплуатационного ресурса.

В муниципальном образовании имеются участки водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием  эксплуатационного ресурса и тупиковые разводящие сети. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Александровского сельского поселения, проектными предложениями Генерального плана Александровского сельского поселения планируется реконструкция водопроводной сети с включением существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой низкого давления, сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных труб Ду 100мм и Ду 200 мм труб из полиэтилена. Общая протяженность водопроводной сети предполагаемых к реконструкции в Александровском сельском поселении  на расчетный срок составляет 45  км.

1.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Александровского сельского поселения планируется реконструкция с модернизацией и техническим перевооружением технологического оборудования с увеличением мощности насосов насосной станции.

1.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана СП для обеспечения нормативной надежности водоснабжения  планируется строительство двух водонапорных башен и реконструкция:

резервуаров чистой воды емкостью 250 м3-2 штуки в с. Александровка;

водонапорной башни ВБР-25 в хут. Рассвет.

2-х  водонапорных башен  ВБР-30 в  п. Степной, пос. Яснопольский.

водонапорной башни ВБР-25 в  пос. Зеленая Роща.

1.5.8 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Программой комплексного развития и стратегии развития Ейского района, планируется внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения.

1.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборы коммерческого учета воды установлены во всех учреждениях, предприятиях. Обеспеченность населения приборами учета составляет 98,5%.В расчетный период обеспеченность приборами учета всех абонентов составит 100%.

1.6 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и   
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения».

1.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод. Не предусмотрено.

1.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке не предусмотрено.

1.7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

1.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения не проводилась.

Сводная ведомость стоимости работ по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 15

| № п/п | Наименование работ и затрат |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2016г. | 2 этап 2019-2020г. | 3 этап 2024-2025 г | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Александровское сельское поселение | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | Реконструкция и монтаж водонапорных башен Рожновского | 1,5 | 1 | - | 2,5 |
| 2 | Частичная реконструкция существующих сетей водоснабжения Александровского сельского поселения | 5,5 | 5,5 | - | 11 |
| 3 | Разработка ПСД на строительство трех очередей сетей водоснабжения для кварталов новой жилищной застройки, протяженностью L1= 5500 м, L2= 1700 м, L3= 4820 м, соответственно. | 0,835 | 0,293 | 0,987 | 2,115 |
| 4 | Строительство трех очередей сетей водоснабжения для кварталов новой жилищной застройки, протяженностью L1= 5500 м, L2= 1700 м, L3= 4820 м, соответственно (организованных по кольцевой схеме) | 36,046 | 10,343 | 34,829 | 81,218 |
|  | ВСЕГО: | 43,881 | 17,136 | 35,816 | 96,833 |

Глава 2 «Схема водоотведения»

2.1 Раздел существующее положение в сфере водоотведения  сельского поселения.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения  сточных вод муниципального образования.

В настоящее время в Александровском  сельском поселении сети канализации отсутствуют. Общественные здания, жилая застройка и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних осадках впитываются в грунт, при больших	осадках сточные воды стекают согласно рельефа местности в  низины.

2.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества	сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

Канализационные очистные сооружения в Александровском  сельском поселении отсутствуют.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

В настоящее время в Александровском сельском поселении сети канализации отсутствуют.

2.1.4 Описание состояния и функционирования системы	утилизации осадка сточных вод

Утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза ассенизаторскими машинами на очистные сооружения.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Централизованная система водоотведения в Александровском сельском поселении отсутствует.

2.1.6  Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения в Александровском сельском поселении отсутствует.

2.1.7 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в  Александровском сельском поселении отсутствует.

2.1.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения в  сельском поселении отсутствует.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Накопительные канализационные ямы требуют постоянного	надзора и текущего ремонта. Централизованная система водоотведения в  Александровском  сельском поселении отсутствует.

2.2 Раздел «Существующие балансы производительности      сооружений системы водоотведения».

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения.

Централизованная система водоотведения  в  Александровском  сельском поселении отсутствует.

2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока 	(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних осадках впитываются в грунт, при больших осадках сточные воды стекают согласно рельефа местности в  низины.

2.2.3 Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими  машинами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими  машинами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.

2.2.4 Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений

Централизованная система водоотведения в  сельском поселении отсутствует.

2.2.5 Результаты анализа гидравлических режимов и работы элементов централизованной системы водоотведения для	каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод.

Централизованная система водоотведения в  Александровском  сельском поселении отсутствует.

2.2.6 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений

Централизованная система водоотведения в Александровском сельском поселении отсутствует.

2.3 Раздел «Перспективные расчетные расходы сточных вод»

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод. Фактическое поступление в 	централизованную систему водоотведения сточных вод.

Централизованная система водоотведения в Александровском сельском поселении отсутствует. В соответствии с Генеральным планом Александровском сельского поселения приняты решения по канализации населенных пунктов поселения.  Ожидаемое общее поступление сточных вод для села и хуторов определено по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно проекта.

Расчетные расходы сточных вод для хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

с. Александровка:

на  расчетный срок Qсут= 756 м3/сут.,

по х. Зеленая роща:

на  расчетный срок Qсут= 105 м3/сут.,

по х. Рассвет:

на  расчетный срок Qсут= 21 м3/сут.,

пос. Садовый

на  расчетный срок Qсут= 210 м3/сут.,

пос. Степной

на  расчетный срок Qсут= 441м3/сут.,

пос. Яснопольский

на  расчетный срок Qсут= 58 м3/сут.

В связи с необходимостью организации водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено строительство безнапорных канализационных сетей протяженностью L=5052 м  в подземном исполнении и напорных канализационных сетей с насосной станцией перекачки сточных вод, протяженностью 2167 м, а также очистных сооружений производительностью U= 386316  м3 /год в Александровском сельском поселении. В связи с освоением территории по очередям целесообразно организовывать очистку сточных вод в последовательной схеме (также по очередям). Для первой очереди строительства производительность очистных сооружений должна составить 149796 м3/год.

2.3.2 Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованная система водоотведения в  муниципальном	образовании отсутствует. В соответствии с Генеральным планом Александровского сельского поселения приняты решения по канализации населенных пунктов поселения.

Проектные предложения.

Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения Александровского сельского поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложеноно следующее решение:

Строительство КНС и напорного коллектора до очистным сооружениям г. Ейск. Для хут. Зеленая Роща, хут. Рассвет, пос. Садового, пос. Степного и пос. Яснопольского может быть рекомендована также установка заводского изготовления  «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод

Требуемая мощность очистных сооружений,  исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, составляет 835м3/сутки.

2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и      модернизации (техническому перевооружению) объектов           централизованных систем водоотведения»

2.4.1 Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод.

Очистные сооружения общей производительностью 835 м3/сутки запроектированы во всех населенных пунктах Александровского сельского поселения.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются строительство КНС и напорного коллектора к очистным сооружениям г. Ейск.  Для хутора Зеленая Роща, хутора Рассвет, поселка Садового, поселка Степного, и поселка Яснопольскогоможет быть рекомендована также установка заводского изготовления  «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности от 5 до 200 м³/сут.

2.4.2 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод.

Действующие очистные сооружения на территории муниципального образования отсутствуют.

2.4.3 Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации. Действующие очистные сооружения на территории муниципального образования находятся в г. Ейск.  Вывод их из эксплуатации не планируется.

2.5 Раздел «предложения по строительству и реконструкции  линейных объектов централизованных систем водоотведения».

2.5.1 Сведения о реконструкции и планируемых к новому	строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод в существующих районах муниципального образования.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана СП планируется новое строительство КНС, уличных самотечных сетей канализации и прокладка напорных коллекторв к очистным сооружениям г. Ейск. Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 14,219км.

2.5.2 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную застройку.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана СП планируется строительство уличных самотечных сетей канализации, строительство КНС и напорных коллекторов с учетом новой застройки  в расчетный период до 2025 года.

2.5.3  Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана СП предлагается. Строительство КНС и напорного коллектора для  очистки канализационных стоков на очистных сооружениях г. Ейск.

2.5.4 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому 	строительству канализационных сетях,  тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана СП предлагается строительство КНС и напорного коллектора для  очистки канализационных стоков на очистных сооружениях г. Ейск.

2.5.5 Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Централизованная система водоотведения в  сельском поселении отсутствует.

2.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана СП запроектированы канализационные насосные станции  перекачки в количестве шести штук.

2.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции	регулирующих резервуаров.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана СП предлагается строительство шести приемных  резервуаров проектируемых насосных станции перекачки в каждом населенном пункте входящем в состав Александровского сельского поселения.

2.5.8 Сведения о развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами 	водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Планируется развитие диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами 	водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

2.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета 	водоотведения, организациями, осуществляющих водоотведение.

Планируется осуществлять учет сточных вод  в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимать равным количеству потребленной воды.

2.6 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству   и реконструкции объектов централизованной системы 	водоотведения».

2.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения.

Учитывая местоположение отдельных кварталов застройки, их отдаленность от центра, генеральным планом предлагается канализационные стоки от жильяотводить по безнапорным канализационным сетям  на КНС, а затем  через напорные коллектора на очистные сооружения г. Ейск.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей и коллекторов составляет 14,219 км.

2.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Предлагается, во исполнение требований СанПиН2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживать.По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть и далее поступают на очистные сооружения канализации.

2.6.3 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду  при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Необходимо осуществлять постоянный контроль при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

2.7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство,   реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения»

2.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти

Оценка капитальных вложений в новое строительство,  реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Сводная ведомость стоимости работ по прокладке инженерных сетей водоотведения.

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ и затрат |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2016г. | 2 этап 2017-2019г. | 3 этап 2020-2021 г. | 4 этап 2025 г | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Александровское сельское поселение | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | Разработка ПСД на строительство безнапорных и напорных канализационных сетей, протяженностью7,219 км. | 0,704 | - | - | - | 0,704 |
| 2 | Строительство безнапорных и напорных канализационных сетей, протяженностью7,219 км. | - | 25,347 | - | - | 25,347 |
| 3 | Разработка ПСД на строительство насосных станций перекачки фекальных вод производительностью то 50 до 250 м3/сут | 15,797 | - | - | - | 15,797 |
| 4 | Строительство насосных станций перекачки фекальных вод производительностью то 50 до 250 м3/сут. | - | 180,499 | 214,377 | 125,116 | 519,992 |
| 5 | Разработка ПСД на строительство напорных коллекторов к очистным сооружениям г. Ейск | - | - | 3,5 | - | - |
| 6 | Строительство напорных коллекторов к очистным сооружениям г. Ейск | - | - | - | 50 | - |
|  | ВСЕГО: | 16,501 | 205,846 | 217,877 | 175,116 | 561,840 |

2.7.2 Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения представлена в таблице 1.

Ведущий специалист финансового отдела				     Н.Н.Прадун